## Slide 1: TWAREN perfSONAR-based 網路效能監測系統
楊哲男

## Slide 2: Outline
perfSONAR Toolkit介紹
  動機
  What is perfSONAR？
如何利用perfSONAR建置網路效能量測系統
  建置方法
  設定方法
TWAREN線上測速系統
Goal
了解perfSONAR Toolkit之內容及用途
未來區網中心可建立自己的perfSONAR 網路效能監測Community，並與TWAREN及其他國際研網接軌

## Slide 3
動機

## Slide 4: 為何需要網路效能量測?
網路應用者對於網路品質是貪婪的
網路設計者較考慮保護性(protection)及可用性(availability)甚於網路效能
頻寬再大，但效能品質不佳，只是浪費頻寬
“Big” Science正在全球流行，唯有良好的品質，才可傳輸海量資料

## Slide 5: Typical Scenario
使用者想抓取檔案，如iso檔案
使用一般常用scp或是透過網頁抓取
使用者所期待的
  對外網路是1Gbps
  600MB * 8 = 4800Mb
  預期傳輸時間:4800Mb / 1000Mbps = 4.8秒
可能出現的結果
  傳輸速度顯示每秒只有幾MB或是幾KB的速度
  網路擁塞及其他因素?
  使用者主機效能、通訊協定的選擇、應用程式的效能?
該如何解決??

## Slide 6: 使用者解決步驟
Application Level
  是否有其他使用者反應一樣問題？所使用的傳輸程式版本是否為最新？傳輸的工具是否適合?
Protocol Level
  TCP/IP通訊協定是否有做過調整優化？
Host Level
  硬體(網卡、CPU)、軟體(驅動程式、作業系統)是否運作正常
LAN Networks
  詢問當地的網管目前之網路狀態
Backbone Networks
  詢問遠端之骨幹網管目前之網路狀態

## Slide 7: 實際可能發生情形
Application Level
  這步驟會被省略，程式開發者或使用者會直接抱怨網路有問題
Protocol Level
  直覺認為這部份應該是自動化調整才對
Host Level
  Ping得通之後，就停止檢查及診斷主機狀態
LAN Networks
  網管認為內部網路是良好的並認為是來源端的網路問題
Backbone Networks
  網管只監控網路流量，認為骨幹還很空，應該是來源端或目的端的網路問題

## Slide 8: 解決時可能發生的問題
缺乏清楚的處理程序
  正確處理問題的程序其所需的知識很重要
  所需的知識不僅對使用者很重要，對於程式開發者及網路管理者亦相當的重要
缺少耐心
  使用者對管理者抱怨，而管理者不想聽到使用者的抱怨
無效的資訊來源
  缺乏有效的效能資訊，例如目前的提供對內、對外的網路之效能為何?
溝通問題
  有問題時該找誰詢問及幫忙(往往會不知找誰)

## Slide 9: 可能的解決方法
利用兩種管道一起找尋效能問題
  使用診斷工具發現本機問題
    可監控網路Latency、網路可用頻寬等資訊
    可簡易判斷本機可能問題
  定期的監控
    透過定期監控建立效能基準點
    長時間觀察網路品質及趨勢
與其他單位一起合作
  大家使用同一平台共同參與監控
  跨網路之監控
  大家互相分享量測數據

## Slide 10
What is perfSONAR？

## Slide 11: perfSONAR介紹
Performance focused Service Oriented Network monitoring ARchitecture
perfSONAR 是一個可跨網域之網路效能監控平台, 使得能更簡單的解決跨不同網域間之點對點網路問題.
在一個聯盟化的環境下，利用多種不同的Services來做為效能量測之用
On-demand的效能量測系統
根據共通的標準(OGF NM-WG)，可自行開發所需程式
大家可互相分享資料
Implementation
  perfSONAR-PS (developed by US)
  perfSONAR-MDM (developed by EU)

## Slide 12: perfSONAR Architecture Overview
Measurement Points
Data Services
Measurement
Archives
Transformations
Service Configuration
Auth(n/z)
Services
Infrastructure
Information Services
Topology
Service Lookup
Analysis/Visualization
User GUIs
Web Pages
NOC Alarms

## Slide 13: perfSONAR Toolkit
Live-CD disk
包含了BWCTL, OWAMP, NDT, NPAD, Pinger, Traceroute, Reverse CGIs等工具
目前穩定版本:pS-Performance Toolkit 3.3
其他安裝(內建)：
  Apache2 - Web server with supporting modules and extensions
  MySQL - Relational database management system
  NTP - Network Time Protocol(重要)
  Oracle DB XML - XML Database

## Slide 14: NDT介紹
NDT (Network Diagnostic Tool) 是一 Client/Server 架構的測試工具，
包含Client端的 JAVA Applet與Server端的Web Server及Testing/Analysis Engine，用來快速、簡易的鑑別出網路效能以及瓶頸點
可給予適當的建議，經由Multi-Level Report的機制，提供了不同詳細程度的回報，讓各種使用者能有效率的獲得所需資訊

## Slide 15: BWCTL介紹
BWCTL(Bandwidth Control)是以Iperf為開發基礎的一套client-server應用程式
運用排程的方式來達到網路頻寬的正確量測
能夠藉由各種參數的調校，來量測目前TCP、UDP bandwidth、Jitter、delay 、 datagram loss…等
可量測IPv4、IPv6上的TCP/UDP…等網路頻寬效能量測

## Slide 16: 修改TCP Buffer size
net.core.rmem_max = 33554432
net.core.wmem_max = 33554432
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 87380 16777216
net.core.netdev_max_backlog = 30000
net.ipv4.tcp_no_metrics_save = 1
net.ipv4.tcp_congestion_control = htcp

## Slide 17
建置方法

## Slide 18: 系統要求
CPU：
  Single Core CPU: 2.6 GHz or better
  Dual Core CPU: 1.8 GHz or better
記憶體2GB以上
500GB以上之硬碟空間
Network Interface Cards：速度為1Gbps以上或10Gpbs之網卡，建議使用非on-board的網卡
安裝媒介：
  Netinstall CD(建議)
  Live CD
  不建議使用VM系統來裝

## Slide 19: Firewall Ports
Service | Protocol | Local Ports | Direction
SNMP MA | TCP | 8065 | Incoming
 |  | 9990 | 
Traceroute MA | TCP (control), TCP/UDP/ICMP (measurement) | 8086 | Incoming/Outgoing
 |  | 8087 | 
PingER | TCP (control), ICMP (measurement) | 8075 | incoming (control), outgoing (measurement)
perfSONAR-BUOY | TCP | 8085 | Incoming
 |  | 8569 | Incoming/Outgoing
 |  | 8570 | 
Lookup Service | TCP | 8090 | Incoming/Outgoing
 |  | 8095 | 
 |  | 9995 | 
BWCTL | TCP | 4823 | Incoming/Outgoing
 | TCP/UDP TCP/UDP | 6001-6200 5001-5600 | 
Service | Protocol | Local Ports | Direction
OWAMP | TCP | 861 | Incoming/Outgoing
 | UDP | 8760-8960 | 
NDT | TCP | 3001-3003 | Incoming/Outgoing
 |  | 7123 | Incoming
NPAD | TCP | 8000 | Incoming
 |  | 8001-8020 | Incoming/Outgoing
Apache | TCP | 80 | Incoming
 |  | 443 | 
SSH (Optional) | TCP | 22 | Incoming
NTP | UDP | 123 | Outgoing
DNS | UDP | 53 | Outgoing
Ping | ICMP | - | Incoming/Outgoing
Echo | TCP | 7 | Incoming
Ping | ICMP | 33434-33534 | Incoming

## Slide 20: perfSONAR Toolkit安裝畫面
詳如Appendix

## Slide 21
設定方法

## Slide 22: perfSONAR toolkit首頁

## Slide 23: 輸入root帳號

## Slide 24: 基本資料設定

## Slide 25: Pinger設定畫面

## Slide 26: Pinger設定畫面

## Slide 27: Pinger新增host畫面

## Slide 28: Pinger查詢畫面

## Slide 29: Pinger查詢顯示畫面
WHY?

## Slide 30: BWCTL查詢畫面

## Slide 31: BWCTL設定畫面

## Slide 32: BWCTL查詢結果畫面

## Slide 33: BWCTL查詢顯示畫面

## Slide 34: OWAMP查詢畫面

## Slide 35: OWAMP查詢畫面

## Slide 36: OWAMP查詢顯示畫面

## Slide 37
TWARE線上測速系統

## Slide 38: NDT

## Slide 39: NDT 測試項目
Network Diagnostic Tool(NDT)
  Result for throughput、RTT、buffer size、Duplex Mismatch

## Slide 40: TCP Bandwidth Test

## Slide 41
Thank You

## Slide 42
Appendix

## Slide 43: CD安裝畫面

## Slide 44: CD開機畫面

## Slide 45: CD開機畫面

## Slide 46: IP 設定畫面

## Slide 47: 時區設定畫面

## Slide 48: ROOT密碼設定畫面

## Slide 49: 磁碟格式化畫面

## Slide 50: Package安裝畫面

## Slide 51: Package安裝畫面

## Slide 52: 安裝完成畫面

## Slide 53: 重新開機畫面

## Slide 54: 重新開機畫面

## Slide 55: 開機完成畫面