## Slide 1: eduroam無線漫遊建置
國立東華大學
111年05月27日

## Slide 2: 章節
  建置說明
    依照「第96次技術小組會議」建議
  漫遊中心簡介
  名詞介紹
  建置流程
  無線控制器相關設定Step1
    無線控制器需求
    怎麼看是否有EAP功能
  帳號驗證相關設定Step2
    確定Radius架構
    EAP-802.1X相關設定
    測試工具
    憑證設定
  測試環境
    無線漫遊測試指令
    網站測試
  漫遊相關問題
    教育部教育雲端帳號目前狀況說明
    建置eduroam相關問題
    怎樣才算建置完成eduroam服務?
  附錄
    竹苗區網中心連線單位建置狀況

## Slide 3: 建置說明
  依照「第96次技術小組會議」建議
  報告事項第二點：
  （二）臺灣學術網路(TANet)無線網路漫遊服務及全面改用 eduroam 為認證機制進度報告。
  決定
    考量 TANetRoaming 以明碼儲存密碼具有資安風險，爰請臺灣學術網路無線漫遊各連線單位儘速將認證服務升級至 eduroam。惟升級 eduroam 的最後期限，將於本(110)年度區網中心期中或期末會議討論。
    TANetRoaming 將俟全國各級學校無線網路認證服務皆升級至eduroam後，始停止服務，惟學校或縣市教育網路中心若已升級至 eduroam，得自行停止轄下 TANetRoaming 服務。
    請各區網中心、縣市教育網路中心協助無線漫遊中心推動eduroam，並調查轄下各大專院校、高中職無線網路升級eduroam意願及系統架構，於彙整後提供無線漫遊中心。
    請無線漫遊中心持續更新eduroam相關建置指引及辦理教育訓練， 協助各區網中心了解 eduroam 技術，俾利區網中心輔導轄下各校 解決 eduroam 問題。另請無線漫遊中心參加 ISAC 所辦理之交流會 議，宣導 eduroam 建置事宜。
目前結束TANetRoaming尚未訂出時程 預計大專院校民國111年底要完成100%
預計高中職民國112年底要完成100%
備註：政策尚未決議，六月會再跟教育部討論
完成eduroam，可以保留TANetRoaming服務 完成eduroam，可以移除TANetRoaming服務
Notes: 前瞻計畫-智慧網路及智慧學習教室
因校園內之順暢網路接取環境
提供學生數位學習使用平板上課
有些高中職有在執行相關的政策和實驗
所以高中職學生可以認證上網應該是未來的趨勢

## Slide 4: 章節
  建置說明
    依照「第96次技術小組會議」建議
  漫遊中心簡介
  名詞介紹
  建置流程
  無線控制器相關設定Step1
    無線控制器需求
    怎麼看是否有EAP功能
  帳號驗證相關設定Step2
    確定Radius架構
    EAP-802.1X相關設定
    測試工具
    憑證設定
  測試環境
    無線漫遊測試指令
    網站測試
  漫遊相關問題
    教育部教育雲端帳號目前狀況說明
    建置eduroam相關問題
    怎樣才算建置完成eduroam服務?
  附錄
    竹苗區網中心連線單位建置狀況

## Slide 5: 漫遊中心簡介
漫遊中心認證服務
A單位
漫遊交換中心
B單位
VPN
VPN
A單位使用者
B單位使用者
Notes: 目前約有109個國家加入eduroam的服務

## Slide 6: 漫遊中心簡介
TANetRoaming原本分別由國家高速網路中心以及資訊策進會介接教育單位、非營利組織和政府組織帳號，與漫遊中心建立帳號交換漫遊認證機制，讓所有使用TANet 網路單位的老師、研究員、學生和政府官員都可以持單一帳號，以跨區認證方式享受與所屬單位相同的上網環境。後來統一名稱為TANetRoaming，主要認證方式是網頁認證
eduroam 是一個為建立國際教育及科研機構間無線區域網路漫遊體系的計畫， 意在推動全球教育及科研單位之間的無線區域網路服務共享。主要認證方式是EAP-802.1X認證
漫遊中心認證服務
Notes: 目前約有109個國家加入eduroam的服務

## Slide 7: 漫遊中心簡介
A學校
漫遊交換中心
VPN
TANetRoaming
C學校
B學校
VPN
VPN
D學校
VPN
台灣漫遊架構圖-TANetRoaming

## Slide 8: 漫遊中心簡介
eduroam
APAN
A學校
漫遊交換中心
VPN
TANetRoaming
C學校
B學校
VPN
VPN
D學校
VPN
eduroam TW
HKPoluU
AARNet
eduroam KR
eduroam JP
eduroam TH
eduroam PH
Top Level eduroam
In South America
TOP Level eduroam in North America
Top Level eduroam
In Europe
Top Level eduroam
In Africa
台灣漫遊架構圖-eduroam

## Slide 9: 漫遊中心簡介
Roaming Center
VPN
各級高中職
各級縣市網路中心
VPN
VPN
教育部教育雲端帳號
各級大專院校
VPN
國際認證主機 eduoam
VPN
VPN
生涯與就業協助認證系統
VPN
摩克斯課程認證系統
漫遊中心承辦單位

## Slide 10: 漫遊中心簡介
  漫遊中心連線單位
    大專院校
      大專校院
      宗教學院
      空中大學
    高中職
      縣市立高中職
      縣市立完全中學
      國立高中職
      私立高中職
      大專院校附設高職部
      國立、縣市立、私立特殊教育學校
    縣市立教育網路中心
    附屬國小
    教育部所屬單位
    政府組織
    非營利組織

## Slide 11: 漫遊中心簡介
Chart: 
| 未加入漫遊體系 | 已加入漫遊體系 | 未完成eduraom建置 | 完成eduroam建置
高中、職校 | 19 | 0 | 94 | 55
  全國大專院校
全國大專院校建置狀況(含大專校院、宗教學院、空中大學、軍警大專院校)
  總數量：168校(資料來源:110年教育部統計處)
    已加入漫游體系
    大專院校：149間
  與漫遊中心完成eduroam雙向測試
    大專院校：55間
Notes: 前瞻計畫-智慧網路及智慧學習教室
因校園內之順暢網路接取環境
提供學生數位學習使用平板上課
有些高中職有在執行相關的政策和實驗
所以高中職學生可以認證上網應該是未來的趨勢

## Slide 12: 漫遊中心簡介
  全國高中職建置狀況
全國高中、職校建置狀況(縣市立、國立、私立高中職、大專附設高職部、特殊教育學校)
  總數量：543校(資料來源:110年教育部統計處)
  已加入漫遊體系總共373間，未完成單位總共170間
    介接漫遊中心的高中職：202間
    介接縣市網路中心的高中職：169間
    介接區域網路中心高中職：2間
  已完成eduroam建置
    共已完成：232間
Chart: 
| 介接漫遊中心 | 介接縣市網路中心 | 介接區域網路中心 | 未完成
高中、職校 | 0.33521 | 0.31086 | 0.0037453 | 0.35019
Chart: 
| 未加入漫遊體系 | 已加入漫遊體系 | 未完成eduraom建置 | 完成eduroam建置
高中、職校 | 161 | 0 | 141 | 232
Notes: 前瞻計畫-智慧網路及智慧學習教室
因校園內之順暢網路接取環境
提供學生數位學習使用平板上課
有些高中職有在執行相關的政策和實驗
所以高中職學生可以認證上網應該是未來的趨勢

## Slide 13: 章節
  建置說明
    依照「第96次技術小組會議」建議
  漫遊中心簡介
  名詞介紹
  建置流程
  無線控制器相關設定Step1
    無線控制器需求
    怎麼看是否有EAP功能
  帳號驗證相關設定Step2
    確定Radius架構
    EAP-802.1X相關設定
    測試工具
    憑證設定
  測試環境
    無線漫遊測試指令
    網站測試
  漫遊相關問題
    教育部教育雲端帳號目前狀況說明
    建置eduroam相關問題
    怎樣才算建置完成eduroam服務?
  附錄
    竹苗區網中心連線單位建置狀況

## Slide 14: 名詞介紹
Radius ( 遠端用戶撥入驗證服務 )
  Remote Authentication Dial In User Service
  RADIUS協定針對連線端和認證端提供帳號認證、授權和計費服務。
  常見設備
    Windows NPS
    Linux FreeRadius
    軟硬體防火牆服務
VPN (虛擬私人網路)
  Virtual Private Network
  漫遊中心與各連線單位的建立一個內部網路，所有認證都會透過SSL經過加密，以增加認證安全性。
A單位
漫遊交換中心
B單位
VPN
VPN

## Slide 15: 名詞介紹
雙向驗證測試
  漫遊中心測試帳號在連線單位測試成功 (加入漫遊體系單位可以在連線單位認證上網)
  連線單位測試帳號在漫遊中心測試成功 (連線單位可以在加入漫遊體系單位認證上網)
EAP(擴展認證協議)
  PEAP
  TTLS
  TLS
802.1X (基於埠的網路接入控制)
  驗證過了，開放port上網
帳號驗證系統
  MySQL
  OpenLDAP
  Windows Active Directory
  Google GMAIL
  Mail Server
密碼加密方式
  PAP(明碼)
  MD5
  Scrypt
  SHA1
  NT Hash

## Slide 16: 章節
  漫遊中心簡介
  名詞介紹
  建置流程
  無線控制器相關設定Step1
    無線控制器需求
    怎麼看是否有EAP功能
  帳號驗證相關設定Step2
    確定Radius架構
    EAP-802.1X相關設定
    測試工具
    憑證設定
  測試環境
    無線漫遊測試指令
    網站測試
  漫遊相關問題
    教育部教育雲端帳號目前狀況說明
    建置eduroam相關問題
    怎樣才算建置完成eduroam服務?
  附錄
    桃園區網中心連線單位建置狀況

## Slide 17: 建置流程
Step 1
確定無線控制器符合國際驗證標準(完成單向驗證)
Step 2
修改連線單位的帳號驗證系統(完成雙向驗證)
備註：國立、縣市立高中職、附屬學校(實驗高、中、小學)和特殊教育學校依狀況建置

## Slide 18: 章節
  漫遊中心簡介
  建置說明
    依照「第96次技術小組會議」建議
  名詞介紹
  建置流程
  無線控制器相關設定Step1
    無線控制器需求
    怎麼看是否有EAP功能
  帳號驗證相關設定Step2
    確定Radius架構
    EAP-802.1X相關設定
    測試工具
    憑證設定
  測試環境
    無線漫遊測試指令
    網站測試
  漫遊相關問題
    教育部教育雲端帳號目前狀況說明
    建置eduroam相關問題
    怎樣才算建置完成eduroam服務?
  附錄
    桃園區網中心連線單位建置狀況

## Slide 19: 無線控制器相關設定Step 1
無線控制器設定流程

## Slide 20: 無線控制器相關設定Step 1
  無線控制器設定需求
    需支援多組SSID功能(TANetRoaming、eduroam)
    需支援EAP擴展認證協議
    需支援802.1X基於埠的網路接入控制機制
    需要有Accounting Log計費機制
  漫遊中心提供一組測試帳號請各單位測試(建議使用Android手機)
    ID@eap.rc.edu.tw(完成單向測試)
    (請注意!!ID@eap.rc.edu.tw測試成功，不代表就符合國際標準)
  漫遊中心確定認證紀錄是否符合國際標準
  (查看是否有EAP的LOG紀錄)

## Slide 21: 無線控制器相關設定Step 1
/var/log/radius/radacct/X.X.X.X (無線控制器IP)
查看是否有EAP功能

## Slide 22: 無線控制器相關設定Step 1
Aruba
  只會送出mschap加密方式
Ruckus
Forti
  要注意硬體版本、軟體版本和韌體版本，有時候就算啟用EAP的功能，未必會開啟設定
ZyXEL
  要注意硬體版本、軟體版本和韌體版本，有時候就算啟用EAP的功能，未必會開啟設定
CISCO
無線控制器常見問題

## Slide 23: 章節
  漫遊中心簡介
  名詞介紹
  建置流程
  無線控制器相關設定Step1
    無線控制器需求
    怎麼看是否有EAP功能
  帳號驗證相關設定Step2
    確定Radius架構
    EAP-802.1X相關設定
    測試工具
    憑證設定
  網站介紹
  測試環境
  漫遊相關問題
    教育部教育雲端帳號目前狀況說明
    建置eduroam相關問題
    怎樣才算建置完成eduroam服務?
  附錄
    竹苗區網中心連線單位建置狀況

## Slide 24: 帳號驗證相關設定Step2
流程圖

## Slide 25: 帳號驗證相關設定Step2
確定內部架構
內部有幾台認證伺服器
確定帳號驗證系統類型
Mail Server
網路原則伺服器(NPS)
FreeRadius
pfSense
客製化驗證伺服器
Windows Server
Linux Server
Ldap
G-Siute(Google Auth)
Unix
Office365
Active Directory
教育部教育雲帳號
確定帳號加密方式類型
MD5
Crypt
SHA1
確定Radius架構

## Slide 26: 帳號驗證相關設定Step2
EAP-802.1X加密方式很多種，我們要選擇哪一種?
EAP方式：
PEAP、TTLS、TLS …
階段2加密方式：
MSCHAPv2、PAP、GTC …
EAP加密方式取決於連線單位
連線單位的內部架構、帳號驗證系統和加密方式，會有所不同
確定Radius架構

## Slide 27: 帳號驗證相關設定Step2
      Google Gmail (G-Suite)→ PEAP-GTC
      Windows Active Directory → PEAP-MSCHAPv2
      OpenLDAP
        →帳號密碼加密方式(MD4-Hash) → PEAP-MSCHAPv2
        →帳號密碼加密方式(其他) → PEAP-GTC or TTLS-PAP
確定Radius架構

## Slide 28: 帳號驗證相關設定Step2
漫遊中心
Outside Radius Sever
Inside Radius Server
VPN
Auth Server Active Directory
Auth Server Ldap
Auth Server Mail Sever
確定Radius架構-某大學架構

## Slide 29: 帳號驗證相關設定Step2
漫遊中心
Outside Radius Sever
Inside Radius Server
VPN
Authentication
Server
Authentication
Server
Inside Radius Server
確定Radius架構-某大學架構

## Slide 30: 帳號驗證相關設定Step2
漫遊中心
Outside Radius Sever
Radius Server (資工系)
VPN
Radius Server (土木系)
Radius Server (數學系)
Radius Server (國文系)
Radius Server (化學系)
Radius Server (歷史系)
確定Radius架構-某大學架構

## Slide 31: 帳號驗證相關設定Step2
/etc/raddb/
clients.conf
proxy.conf
/etc/raddb/mods-enabled/
eap
ldap
unix
…
/etc/raddb/sites-enabled/
default
inner-tunnel
/etc/raddb/certs/
EAP-802.1X相關設定

## Slide 32: 帳號驗證相關設定Step2
EAP-802.1X測試工具(wpa_supplicant)
network={ ssid="eduroam" key_mgmt=WPA-EAP eap=PEAP #第一階段驗證方式 identity=“roamingcenter_test@rc.edu.tw" #要驗證的使用者帳號 password="test" #要驗證的使用者密碼 phase2="auth=MACHAPV2" #第二階段加密方式 }
測試工具

## Slide 33: 帳號驗證相關設定Step2
建立憑證工具
[ CA_default ] default_days = 3650 [certificate_authority] countryName = TW stateOrProvinceName = Radius localityName = TW organizationName = NDHU emailAddress = admin@rc.edu.tw commonName = “Roamingcenter Radius Certificate Authority”
憑證設定

## Slide 34: 章節
  漫遊中心簡介
  建置說明
    依照「第96次技術小組會議」建議
  名詞介紹
  建置流程
  無線控制器相關設定Step1
    無線控制器需求
    怎麼看是否有EAP功能
  帳號驗證相關設定Step2
    確定Radius架構
    EAP-802.1X相關設定
    測試工具
    憑證設定
  測試環境
    無線漫遊測試指令
    網站測試
  漫遊相關問題
    教育部教育雲端帳號目前狀況說明
    建置eduroam相關問題
    怎樣才算建置完成eduroam服務?
  附錄
    竹苗區網中心連線單位建置狀況

## Slide 35: 測試環境
使用漫遊中心測試帳號測試
測試指令：radtest
漫遊中心測試帳號：exmaple@rc.edu.tw
密碼：exmaple123
測試端：127.0.0.1 (本機端)
測試埠：0 (0→預設是1812)
交換密碼：testing123
[root@freeradius]# radtest exmaple@rc.edu.tw exmaple123 127.0.0.1 0 testing123 ＜radtest 帳號 密碼 測試端IP 測試埠 交換密碼＞ Sending Access-Request of id 234 to 10.1.0.7 port 1812 User-Name = "XXXXXX@rc.edu.tw" User-Password = "XXXXXXX" NAS-IP-Address = 127.0.0.1 NAS-Port = 0 rad_recv: Access-Accept packet from host 10.1.0.7 port 1812, id=234, length=20

## Slide 36: 測試環境
測試指令：radtest
連線單位測試帳號：exmaple@xxx.edu.tw
密碼：exmaple123
測試端：127.0.0.1 (本機端)
測試埠：0 (0→預設是1812)
交換密碼：testing123
[root@freeradius]# radtest exmaple@xxx.edu.tw exmaple123 127.0.0.1 0 testing123 ＜radtest 帳號 密碼 測試端IP 測試埠 交換密碼＞ Sending Access-Request of id 234 to 10.1.0.7 port 1812 User-Name = "XXXXXX@xxx.edu.tw" User-Password = "XXXXXXX" NAS-IP-Address = 127.0.0.1 NAS-Port = 0 rad_recv: Access-Accept packet from host 10.1.0.7 port 1812, id=234, length=20
使用連線單位測試帳號測試

## Slide 37: 測試環境
交換密碼對應/etc/raddb/clients.conf中ipaddr=X.X.X.X對應的secret密碼
如果secret = ABCD那指令就要修改成
指令 → radtest exmaple@rc.edu.tw ncut123 127.0.0.1 0 ABCD
[root@freeradius]#cat /etc/raddb/clients.conf client localhost { …略… ipaddr = 127.0.0.1 …略… secret = ABCD #交換密碼 …略… }
如果secret = WXYZ那指令就要修改成
指令 → radtest exmaple@xxx.edu.tw ncut123 10.177.7 0 WXYZ
[root@freeradius]#cat /etc/raddb/clients.conf client localhost { …略… ipaddr = 10.1.77.7 …略… secret = WXYZ #交換密碼 …略… }
無線漫遊測試指令-交換密碼

## Slide 38: 測試環境
網址:roamingcenter.ndhu.edu.tw
TANetRoaming線上測試

## Slide 39: 測試環境
TANetRoaming線上測試

## Slide 40: 測試環境
選擇要上網測試的單位
輸入密碼
TANetRoaming線上測試

## Slide 41: 測試環境
漫遊中心測試帳號
測試地點服務正常
所屬單位服務正常
使用自己帳號測試
測試地點服務正常
所屬單位服務正常
連線均正常
TANetRoaming線上測試

## Slide 42: 測試環境
漫遊中心測試帳號
測試地點服務正常
所屬單位服務正常
使用自己帳號測試
測試地點服務正常
所屬單位服務異常
自己帳號測試異常
可能帳號、密碼錯誤
TANetRoaming線上測試

## Slide 43: 測試環境
漫遊中心測試帳號
測試地點服務異常
所屬單位服務正常
使用自己帳號測試
測試地點服務異常
所屬單位服務正常
測試單位
連線異常
TANetRoaming線上測試

## Slide 44: 測試環境
漫遊中心測試帳號
測試地點服務正常
所屬單位服務異常
使用自己帳號測試
測試地點服務正常
所屬單位服務異常
所屬單位
連線異常
TANetRoaming線上測試

## Slide 45: 測試環境
EAP-802.1X線上測試

## Slide 46: 測試環境
EAP-802.1X線上測試

## Slide 47: 測試環境
選擇貴校預設EAP方式
輸入密碼
選擇貴校預設解密方式
EAP-802.1X線上測試

## Slide 48: 測試環境
使用測試帳號測試
明碼測試服務正常
EAP-802.1X測試服務正常
eduroam
可以正常驗證
EAP-802.1X線上測試

## Slide 49: 測試環境
使用測試帳號測試
明碼測試服務正常
EAP-802.1X測試服務失敗
Radius和後端帳號驗證系統
需再修改設定
EAP-802.1X線上測試

## Slide 50: 測試環境
使用測試帳號測試
明碼測試服務失敗
EAP-802.1X測試服務失敗
帳號或是密碼輸入錯誤請重新輸入
EAP-802.1X線上測試

## Slide 51: 測試環境
無線漫遊連通綠

## Slide 52: 測試環境
VPN狀態
正常
斷線
不穩定
Radius狀態
ON
OFF
連通率
依6小時連線成功次數之平均值百分比(每15分鐘測試1次)
iDP狀態
ON→貴單位測試帳號測試成功
不確定→貴單位測試帳號測試失敗
未提供→未提供測試帳號測試
OFF
無線漫遊連通綠

## Slide 53: 章節
  漫遊中心簡介
  建置說明
    依照「第96次技術小組會議」建議
  名詞介紹
  建置流程
  無線控制器相關設定Step1
    無線控制器需求
    怎麼看是否有EAP功能
  帳號驗證相關設定Step2
    確定Radius架構
    EAP-802.1X相關設定
    測試工具
    憑證設定
  測試環境
    無線漫遊測試指令
    網站測試
  漫遊相關問題
    教育部教育雲端帳號目前狀況說明
    建置eduroam相關問題
    怎樣才算建置完成eduroam服務?
  附錄
    桃園區網中心連線單位建置狀況

## Slide 54: 漫遊相關問題
建置eduroam相關問題
建置問題
  SSID名稱必須為eduroam (均小寫)
  須走擴展認證協議(EAP)
  常見有PEAP-MSCHAPv2、PEAP-GTC和EAP-TTLS
Realm(Domain)相關問題
  網域名稱一定要有edu、gov、net
  Realm必須有國碼tw
  Realm不應使用短碼
認證帳號都須輸入完整帳號(帶Domain) (非常重要!!)
  eduroam屬於EAP-802.1X認證機制，載具會記錄使用者的帳號、密碼和加密機制並會自動偵測SSID名稱自動進行登入認證的動作。如果使用者在一開始認證的時候沒有打上domain會造成認證失敗，使用者排除問題會找連線單位、漫遊中心、認證單位，反而增加網管人員的處理時間。
教育問題
  因eduroam連線單位的架構均不相同，驗證的方式也不一樣，建議個連線單位辨理教育訓練、或是建置手冊減少網管人員負擔
頻寬問題

## Slide 55: 漫遊相關問題
  教育部教育雲端帳號目前狀況說明
  目前教育部對於教育雲雲端帳號認證說明
全國國中小、高中職老師帳號預設都是開啟
全國高中職學生帳號預設都是開啟
全國國中小學生帳號預設都是關閉
  目前縣市網路中心對於教育雲雲端帳號認證狀況
單位 | 介接教育雲端帳號 | 單位 | 介接教育雲端帳號 | 單位 | 介接教育雲端帳號
基隆市 | Y | 臺中市 | N | 高雄市 | Y
臺北市 | N | 彰化縣 | Y | 屏東縣 | N
新北市 | N | 南投縣 | Y | 宜蘭縣 | N
桃園市 | N | 雲林縣 | N | 花蓮縣 | N
新竹市 | N | 嘉義縣 | N | 臺東縣 | Y
新竹縣 | N | 嘉義市 | N | 澎湖縣 | N
苗栗縣 | N | 臺南市 | N | 金門縣 | N
 |  |  |  | 連江縣 | N
Y符合上述條件均可使用 N所有教育雲雲端帳號(含老師)均不能使用

## Slide 56: 漫遊相關問題
  怎樣才算完成建置eduroam服務?
  與漫遊中心提出升級eduroam
  與漫遊中心完成雙向驗證測試
  提交連線單位LOGO
  查看漫遊中心中英文網站
怎樣才算建置完成eduroam服務?

## Slide 57: 附錄-大專院校名單
單位名稱 | ＴＡＮｅｔＲｏａｍｉｎｇ | ｅｄｕｒｏａｍ
中華大學 | Ｖ | 
玄奘大學 | Ｖ | 
仁德醫護管理專科學校 | Ｖ | 
明新科技大學 | Ｖ | Ｖ
國立陽明交通大學 | Ｖ | Ｖ
國立清華大學 | Ｖ | Ｖ
國立聯合大學 | Ｖ | Ｖ
敏實科技大學 | Ｖ | Ｖ
育達科技大學 | Ｖ | Ｖ
元培醫事科技大學 | Ｖ | Ｖ

## Slide 58: 附錄-高中職名單
單位名稱 | ＴＡＮｅｔＲｏａｍｉｎｇ | ｅｄｕｒｏａｍ
國立竹東高級中學 | Ｖ | 
義民高級中學(完全中學) | Ｖ | Ｖ
國立新竹高級商業職業學校 | Ｖ | Ｖ
國立新竹高級中學 | Ｖ | Ｖ
國立新竹高級工業職業學校 | Ｖ | 
新竹市光復高級中學(完全中學) | Ｖ | Ｖ
國立新竹科學園區實驗高級中等學校 | Ｖ | Ｖ
新竹市曙光女子高級中學(完全中學) | Ｖ | Ｖ
新竹市磐石高級中學(完全中學) | Ｖ | Ｖ
新竹市世界高級中學 | Ｖ | Ｖ
國立竹南高級中學 | Ｖ | 
建台高級中學(完全中學) | Ｖ | 
國立卓蘭高級中等學校(完全中學) | Ｖ | 
國立苗栗高級商業職業學校 | Ｖ | 
國立大湖高級農工職業學校 | Ｖ | 
國立苑裡高級中學 | Ｖ | Ｖ

## Slide 59: END